## Slide 1: Verlustleistungsoptimierung von Registerzugriffen in einem Hörgeräteprozessor durch den Einsatz von genetischen Optimierungsalgorithmen
Masterarbeit René Weinmann
Erstprüfer: Jun.-Prof. Dr.-Ing. Guillermo Payá-Vayá
Zweitprüfer: Prof. Dr.-Ing. Holger Blume
Betreuer: Dipl.-Ing. Lukas Gerlach, M. Sc. Florian Giesemann

## Slide 2: Gliederung
Register-Files in Hörgerätprozessoren
Register-Allokation
Verlustleistungsoptimierte Register-Allokation:
  Mittels Heuristik
  Mittels genetischen Algorithmen
Verlustleistungsanalyse
Hardware-Anpassungen
Evaluation
Fazit

## Slide 3: Register-Files in Hörgerätprozessoren
Prozessor: KAVUAKA ASIP VLIW-SIMD
Register-File Anteil von ca. 65% an der Gesamtleistung
  64 Register als Multishared-Register-Organisation
  8 Lese-Ports und 4 Schreib-Ports

## Slide 4: Register-Allokation
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 5: Register-Allokation
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 6: Register-Allokation
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 7: Register-Allokation
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 8: Register-Allokation
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 9: Register-Allokation
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 10: Register-Allokation
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 11: Register-Allokation
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 12: Register-Allokation
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
?
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 13: Heuristik für die Register-Allokation
Alte Heuristik
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
Adresse 0  5
000  101
Hamming-Distanz = 2
 | freie Register
 | blockierte Register
 | gewählte Register
ADD V0R5 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3

## Slide 14: Heuristik für die Register-Allokation
Neue Heuristik
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
Adresse 0  1
000  001
Hamming-Distanz = 1
 | freie Register
 | blockierte Register
 | gewählte Register
ADD V0R1 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3

## Slide 15: Genetischer Optimierungsalgorithmus
Simuliert Evolutionsprozesse aus der Natur
Algorithmus passt sich an gegebenes Problem an
Zusätzliche Optimierung der Source-Register
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
Notes: Grundprinzip des Genetischen Algos
Motivation auch Source-Register werden optimiert

## Slide 16: Genetischer Optimierungsalgorithmus
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
Gene: VxR0-> V0R1
Chromosom: Satz an Genen
Population: Satz an Chromosomen
Crossover
V1R31 | V0R2 | V0R4 |V0R15 V0R3 | V0R9 | V1R18| V1R5
V1R31 | V0R9 | V1R18 |V1R5
V0R3 | V0R2 | V0R4 |V0R15
Initialisierung
Crossover
Mutieren
Bewerten
optimiertes Register- Mapping

## Slide 17: Genetischer Optimierungsalgorithmus
Mutation
V1R31 | V0R9 | V1R18 V1R5 V1R31 | V1R25 | V1R18 V1R5
Bewertung
  Fitness-Wert
    Hamming-Distanz
    Lastkapazität* Hamming-Distanz
Startchromosom durch Heuristik
 Verlustleistungsoptimierte Register-Allokation
Heuristik
Initialisierung
Crossover
Mutieren
Bewerten
optimiertes Register- Mapping

## Slide 18: Verlustleistungsanalyse-Tool
2x
Assembler-Programm
Prozessor-
Konfiguration
Scheduler +
Optimierte Register-Allokation
Binary-Datei
Schaltaktivität
Netzliste
Power-Analyse
Power-Reports
Hardware
Software
Simulieren des Prozessors

## Slide 19: Hardware-Anpassungen
Pipelinestufe gegen Glitches
Neuberechnung der Immediate-Adressen

## Slide 20: Worst-Best-Case Analyse
Initialisieren der Register mit Nullen
Zwei Testfälle mit schlechtester und bester Adressierung
Worst-Best-Case Einsparungspotential
maximale Einsparung:
  Leistung Register-File: -18,33%
  Gesamtleistung: -7,87%
Worst-Case
ADD V0R31 V0R31 V0R31
OR V1R31 V1R31 V1R31
ADD V0R0 V0R0 V0R0
OR V1R0 V1R0 V1R0
Best-Case
ADD V0R0 V0R0 V0R0
OR V1R0 V1R0 V1R0
ADD V0R0 V0R0 V0R0
OR V1R0 V1R0 V1R0

## Slide 21: Einfluss der Adressierung auf die Verlustleistung
Hamming-Distanzen für Schreib- und Lese-Register identisch
Linearer Verlauf der Schaltleistungen über der Hamming-Distanz
Einfluss der Lastkapazität auf die Verlustleistung
Chart: Hamming-Distanz
| 96 | 192 | 192 | 288 | 384 | 480
Summe Schaltleistung | 6.7359e-07 | 1.547e-06 | 1.6852e-06 | 2.2347e-06 | 2.9083e-06 | 3.9058e-06
Schaltleistung Read Register | 3.5753e-07 | 9.4815e-07 | 1.1807e-06 | 1.5385e-06 | 1.896e-06 | 2.4864e-06
Schaltleistung Write Register | 3.1606e-07 | 5.9886e-07 | 5.0454e-07 | 6.9617e-07 | 1.0122e-06 | 1.4195e-06

## Slide 22: Einfluss der Lastkapazität auf die Verlustleistung
Adress-Pins weisen unterschiedliche Lastkapazitäten auf
 Berücksichtigung der Lastkapazität sinnvoll

## Slide 23: Einfluss der Register-Daten
Initialisieren der Register mit Zufallszahlen
Mehrfaches Ausführen der Register-Allokationen
 Linearer Verlauf trotz Einfluss der Register-Daten erkennbar
Chart: Gesamtleistung [W]
| 96 | 192 | 192 | 288 | 384 | 480
Total power: | 0.001811 | 0.001833 | 0.001832 | 0.001856 | 0.001877 | 0.001897
genetische Algorithmen | 0.002639 | 0.002672 | 0.002637 | 0.00273 | 0.002743 | 0.002769 | 0.002623 | 0.00271 | 0.002737 | 0.002716 | 0.002747 | 0.002716 | 0.002613 | 0.002657 | 0.002683 | 0.002694 | 0.002737 | 0.002731 | 0.002685 | 0.00268 | 0.00271 | 0.002757 | 0.002725 | 0.002738 | 0.002658 | 0.00268 | 0.002687 | 0.002734 | 0.002753 | 0.002768

## Slide 24: Synthetische Testfälle
Einsatz von virtuellen Register
Unterschiedliche Blockierung der Register-File durch physikalische Register
Chart: Hamming-Distanz
| 1173 | 1173 | 1291 | 1396 | 1422 | 1852 | 2046
Summe der Schaltleistungen alte Heuristik | 8.1336e-07 | 8.1336e-07 | 9.4217e-07 | 1.0033e-06 | 1.0327e-06 | 1.2763e-06 | 1.5328e-06
Target-Ports Schaltleistung alte Heuristik | 1.0413e-08 | 1.0413e-08 | 1.3355e-07 | 3.2181e-07 | 7.2193e-08 | 2.0565e-07 | 3.1179e-07
Source-Ports Schaltleistung alte Heuristik | 8.0295e-07 | 8.0295e-07 | 8.0861e-07 | 6.8145e-07 | 9.6054e-07 | 1.0706e-06 | 1.221e-06
Chart: Hamming-Distanz
| 1173 | 1173 | 1291 | 1396 | 1422 | 1852 | 2046
Summe der Schaltleistungen alte Heuristik | 8.1336e-07 | 8.1336e-07 | 9.4217e-07 | 1.0033e-06 | 1.0327e-06 | 1.2763e-06 | 1.5328e-06
Target-Ports Schaltleistung alte Heuristik | 1.0413e-08 | 1.0413e-08 | 1.3355e-07 | 3.2181e-07 | 7.2193e-08 | 2.0565e-07 | 3.1179e-07
Source-Ports Schaltleistung alte Heuristik | 8.0295e-07 | 8.0295e-07 | 8.0861e-07 | 6.8145e-07 | 9.6054e-07 | 1.0706e-06 | 1.221e-06
Summe der Schaltleistungen neue Heuristik | 5.8324e-07 | 6.4403e-07 | 6.1858e-07 | 6.862e-07 | 8.1746e-07 | 8.0394e-07
Target-Ports Schaltleistung neue Heuristik | 4.1607e-08 | 2.8425e-08 | 2.5264e-08 | 4.6052e-08 | 5.1138e-08 | 9.925e-10
Source-Ports Schaltleistung neue Heuristik | 5.4163e-07 | 6.156e-07 | 5.9331e-07 | 6.4014e-07 | 7.6632e-07 | 8.0295e-07
 Einsparung:
  Leistung Register-File: -8,54%
  Gesamtleistung: -2,56%

## Slide 25: Verlustleistungseinsparung
Chart: Testprogramme
| 1 | 2 | 3 | 4
alloc_test_genetic_t2_hamming2 | 5.8136e-07 | 5.5231e-07 | 7.0564e-07 | 6.1858e-07
alloc_test_genetic_t2_weighted2 | 5.8136e-07 | 5.5897e-07 | 7.1783e-07 | 6.1757e-07
alloc_test_genetic_t2_hamming_load2 | 6.862e-07 | 6.0719e-07 | 7.2091e-07
alloc_test_genetic_t2_hamming | 5.8136e-07 | 6.1428e-07 | 6.754e-07 | 6.1757e-07
genetischer Algorithmus | 6.4954e-07 | 6.4403e-07 | 6.9449e-07 | 6.1858e-07
Heuristik neu | 6.862e-07 | 6.4403e-07 | 8.1746e-07 | 6.1858e-07
Heuristik alt | 9.4217e-07 | 1.0033e-06 | 1.2763e-06 | 1.5328e-06
Vergleich von alter und neuer Heuristik sowie genetischer Algorithmen mit Hamming-Distanz und Lastkapazität als Fitness
 Einsparung:
  Leistung Register-File: -9,04%
  Gesamtleistung: -2,56%

## Slide 26: Fitness-Funktionsansätze
Ausführen des selben Testfalls mit dem selben Seed und unterschiedlichen Fitness-Ansätzen, bei gleicher Laufzeit
 Fitness-Wert mit Hamming-Distanz und Startpopulation aus Heuristik sinnvoll
Chart: Schaltleistung [W]
| Hamming-Distanz | Hamming-Distanz*Lastkapazität
ohne Startpopulation | 1.9673e-07 | 2.007e-07
mit Startpopulation | 1.7068e-07 | 1.592e-07
Notes: Gewichtete Hamming-Distanz raus

## Slide 27: Fazit
Optimieren der Registerzugriffe zur Verlustleistungsoptimierung sinnvoll
Im Best-Case ist eine Einsparung der Leistung von 18,33% im Register-File möglich
Bei dem Einsatz eines genetischen Algorithmus ist eine Kombination aus Lastkapazität und Hamming-Distanz als Fitness-Wert sinnvoll und eine Startpopulation durch die Heuristik verbessert das Ergebnis um 20% bei gleicher Laufzeit
Optimierung der Verlustleistung des Prozessors ist dadurch ohne aufwendige Hardware-Optimierung oder Performance-Einbuße möglich
Prinzip ist auf andere DSPs übertragbar

## Slide 28: Heuristik für die Register-Allokation
Alte Heuristik
ADD V0R5 V0R0 V0R2
OR VxR1 V1R1 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
Adresse 0  5
000  101
Hamming-Distanz = 2  ∑=4
 | freie Register
 | blockierte Register
 | gewählte Register
ADD V0R5 V0R0 V0R2
OR V1R5 V1R1 V1R3

## Slide 29: Heuristik für die Register-Allokation
Neue Heuristik
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR VxR1 V1R1 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
Adresse 0  0
000  000
Hamming-Distanz = 0  ∑=1
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port3
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
 | freie Register
 | blockierte Register
 | gewählte Register

## Slide 30: Hörgerätealgorithmen
Emulated-Floatin-Point
  FFT
  Filter

## Slide 31: Verlustleistungseinsparung
  Gesamtverlustleistung

## Slide 32: Scheduler
ASM-Datei
Prescheduling
Virtual-Renaming
Register-Intialisierung
Scheduling
Genetisches Scheduling
Heuristisches Scheduling
Register-Allokation
Genetische Register-Allokation
Heuristische Register-Allokation
Binary-Datei