## Slide 1: Verlustleistungsoptimierung von Registerzugriffen in einem Hörgeräteprozessor durch den Einsatz von genetischen Optimierungsalgorithmen
Masterarbeit René Weinmann 13.November 2017
Erstprüfer: Jun.-Prof. Dr.-Ing. Guillermo Payá-Vayá
Zweitprüfer: Prof. Dr.-Ing. Holger Blume
Betreuer: Dipl.-Ing. Lukas Gerlach, M. Sc. Florian Giesemann

## Slide 2: Motivation
1,88 Mio. Hörgeräteträger und 1,39 Mio. die aus medizinischer Sicht auf eine Hörhilfe angewiesen wären
Batteriebetriebene Hörgeräte mit Akkulaufzeiten von ca. einer Woche üblich
Nutzer sind nicht gewillt neue Funktionen gegen Akkuverbrauch einzutauschen
Um dennoch neue und verbesserte Funktionen in den Prozessor einzubringen ist es nötig die Verlustleistung zu optimieren

## Slide 3: Gliederung
Register-Files
Register-Allokation
Optimierte Register-Allokation:
  Mittels Heuristik
  Mittels genetischen Algorithmen
Analyse
Evaluation
Fazit

## Slide 4: Register-Files in Hörgerätprozessoren
Prozessor: KAVUAKA ASIP VLIW-SIMD
Optimierung durch Software
   Keine Hardware-Anpassung + Performance-Einbuße
Register-File Anteil von ca. 65% an der Gesamtleistungsaufnahme
  64 Register als Multishared-Register-Organisation
  8 Lese-Ports und 4 Schreib-Ports

## Slide 5
Assembler Programm
Scheduling
Register-Allokation
Bewerten
optimiertes Register- Mapping

## Slide 6: Register-Allokation
Instruktion Target Source
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
V0
V1
 | freie Register
 | blockierte Register
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
Notes: Freiheitsgrad
Nur Target allokierbar

## Slide 7: Default Heuristik für die Register-Allokation
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
Adresse 0  5
000  101
Hamming-Distanz = 2
 | freie Register
 | blockierte Register
 | gewählte Register
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD V0R5 V0R0 V0R2
OR V1R1 V0R5 V1R3

## Slide 8: Verlustleistungsoptimierte Heuristik für die Register-Allokation
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
Adresse 0  1
000  001
Hamming-Distanz = 1
 | freie Register
 | blockierte Register
 | gewählte Register
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD V0R1 V0R0 V0R2
OR V1R1 V0R1 V1R3

## Slide 9: Genetischer Optimierungsalgorithmus
Simuliert Evolutionsprozesse aus der Natur
Algorithmus passt sich an gegebenes Problem an
Zusätzliche Optimierung der Source-Register
N
Startpopulation
Verbesserte Population
Crossover
Mutation
Neu erzeugte Chromosomen
Elite Chromosom
Notes: Grundprinzip des Genetischen Algos
Motivation auch Source-Register werden optimiert

## Slide 10: Genetischer Optimierungsalgorithmus
Initialisierung
Crossover
Mutieren
Bewerten
optimiertes Register- Mapping
Erzeugen
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
Gene: VxR0V0R1
Crossover
V1R31 | V0R2 | V0R4 | V0R15 V0R3 | V0R9 | V1R18| V1R5
V1R31 | V0R9 | V1R18 |V1R5
V0R3 | V0R2 | V0R4 | V0R15
Mutation
V1R31 | V0R9 | V1R18 | V1R5 V1R31 | V1R25 | V1R18 | V1R5
Initialisierung
Crossover
Mutieren
Bewerten
optimiertes Register- Mapping
Erzeugen

## Slide 11: Genetischer Optimierungsalgorithmus
Bewertung durch Fitness-Wert
  Hamming-Distanz
  Lastkapazität x Hamming-Distanz
Algorithmus terminiert nachdem eine bestimmte Anzahl an Durchläufen keine Verbesserung findet
 Verlustleistungsoptimierte Register-Allokation
Initialisierung
Crossover
Mutieren
Bewerten
optimiertes Register- Mapping
Erzeugen
Initialisierung
Crossover
Mutieren
Bewerten
optimiertes Register- Mapping
Erzeugen
Initialisierung
Crossover
Mutieren
Bewerten
optimiertes Register- Mapping
Erzeugen
Initialisierung
Crossover
Mutieren
Bewerten
optimiertes Register- Mapping
Erzeugen

## Slide 12: Verlustleistungsanalyse
Assembler-Programm
Prozessor-
Konfiguration
Scheduler +
Optimierte Register-Allokation
Binary-Datei
Schaltaktivität
ASIC-Netzliste
Power-Analyse
Power-Reports
Hardware
Software
Simulieren des Prozessors

## Slide 13: Hardware-Anpassungen
Pipelinestufe gegen Glitches

## Slide 14: Worst-Best-Case Analyse
Initialisieren der Register mit Nullen
Zwei Testfälle mit schlechtester und bester Adressierung
Worst-Best-Case Einsparungspotential
maximale Einsparung:
  Leistung Register-File: -18,33%
  Gesamtleistung: -7,87%
Worst-Case:
Maximaler Adresssprung an allen Ports
031
Best-Case:
Kein Adresswechsel
00

## Slide 15: Einfluss der Adressierung auf die Verlustleistung
Hamming-Distanzen für Read- und Write-Ports identisch
Linearer Verlauf der Schaltleistungen über der Hamming-Distanz
Einfluss der Lastkapazität auf die Verlustleistung
Chart: Schaltleistung [µW]
| 96 | 192 | 192 | 288 | 384 | 480
Summe der Schaltleistungen | 0.67359 | 1.547 | 1.6852 | 2.2347 | 2.9083 | 3.9058 | 6.7359e-07 | 1.547e-06 | 1.6852e-06 | 2.2347e-06 | 2.9083e-06 | 3.9058e-06
Schaltleistung Source-Ports | 0.35753 | 0.94815 | 1.1807 | 1.5385 | 1.896 | 2.4864 | 3.5753e-07 | 9.4815e-07 | 1.1807e-06 | 1.5385e-06 | 1.896e-06 | 2.4864e-06
Schaltleistung Target-Ports | 0.31606 | 0.59886 | 0.50454 | 0.69617 | 1.0122 | 1.4195 | 3.1606e-07 | 5.9886e-07 | 5.0454e-07 | 6.9617e-07 | 1.0122e-06 | 1.4195e-06

## Slide 16: Einfluss der Register-Daten
Initialisieren der Register mit Zufallszahlen
Mehrfaches Ausführen der Register-Allokatione
 Linearer Verlauf trotz Einfluss der Register-Daten erkennbar
Chart: Leistung [mW]
| 96 | 192 | 192 | 288 | 384 | 480 | 96 | 192 | 192 | 288 | 384 | 480 | 96 | 192 | 192 | 288 | 384 | 480 | 96 | 192 | 192 | 288 | 384 | 480 | 96 | 192 | 192 | 288 | 384 | 480
mit Zufallszahlen initalisierte Register | 2.639 | 2.672 | 2.637 | 2.73 | 2.743 | 2.769 | 2.623 | 2.71 | 2.737 | 2.716 | 2.747 | 2.716 | 2.613 | 2.657 | 2.683 | 2.694 | 2.737 | 2.731 | 2.685 | 2.68 | 2.71 | 2.757 | 2.725 | 2.738 | 2.658 | 2.68 | 2.687 | 2.734 | 2.753 | 2.768
mit Null initialisierte Register | 1.811 | 1.833 | 1.832 | 1.856 | 1.877 | 1.897

## Slide 17: Synthetische Testfälle
Chart: Hamming-Distanz
| 1173 | 1173 | 1291 | 1396 | 1422 | 1852 | 2046
Summe der Schaltleistungen alte Heuristik | 0.81336 | 0.81336 | 0.94217 | 1.0033 | 1.0327 | 1.2763 | 1.5328
Target-Ports Schaltleistung alte Heuristik | 0.010413 | 0.010413 | 0.13355 | 0.32181 | 0.072193 | 0.20565 | 0.31179
Source-Ports Schaltleistung alte Heuristik | 0.80295 | 0.80295 | 0.80861 | 0.68145 | 0.96054 | 1.0706 | 1.221
Summe der Schaltleistungen neue Heuristik | 0.58324 | 0.64403 | 0.61858 | 0.6862 | 0.81746 | 0.80394
Target-Ports Schaltleistung neue Heuristik | 0.041607 | 0.028425 | 0.025264 | 0.046052 | 0.051138 | 0.0009925
Source-Ports Schaltleistung neue Heuristik | 0.54163 | 0.6156 | 0.59331 | 0.64014 | 0.76632 | 0.80295
Chart: Hamming-Distanz
| 1173 | 1173 | 1291 | 1396 | 1422 | 1852 | 2046
Summe der Schaltleistungen alte Heuristik | 0.81336 | 0.81336 | 0.94217 | 1.0033 | 1.0327 | 1.2763 | 1.5328
Target-Ports Schaltleistung alte Heuristik | 0.010413 | 0.010413 | 0.13355 | 0.32181 | 0.072193 | 0.20565 | 0.31179
Source-Ports Schaltleistung alte Heuristik | 0.80295 | 0.80295 | 0.80861 | 0.68145 | 0.96054 | 1.0706 | 1.221
Summe der Schaltleistungen neue Heuristik | 0.58324 | 0.64403 | 0.61858 | 0.6862 | 0.81746 | 0.80394
Target-Ports Schaltleistung neue Heuristik | 0.041607 | 0.028425 | 0.025264 | 0.046052 | 0.051138 | 0.0009925
Source-Ports Schaltleistung neue Heuristik | 0.54163 | 0.6156 | 0.59331 | 0.64014 | 0.76632 | 0.80295
Einsatz von virtuellen Register
Blockieren des Register-Files um Testszenarien zu generieren
 Einsparung:
  Leistung Register-File: -8,54%
  Gesamtleistung: -2,56%
Verlustleistungsoptimierte Heuristik
Default Heuristik

## Slide 18: Verlustleistungseinsparung
Chart: Testprogramme
| 1 | 2 | 3 | 4
alloc_test_genetic_t2_hamming2 | 0.58136 | 0.55231 | 0.70564 | 0.61858
alloc_test_genetic_t2_weighted2 | 0.58136 | 0.55897 | 0.71783 | 0.61757
alloc_test_genetic_t2_hamming_load2 | 0.6862 | 0.60719 | 0.72091
alloc_test_genetic_t2_hamming | 0.58136 | 0.61428 | 0.6754 | 0.61757
genetischer Algorithmus | 0.64954 | 0.64403 | 0.69449 | 0.61858
verlustleitungsoptimierte Heuristik | 0.6862 | 0.64403 | 0.81746 | 0.61858
default Heuristik | 0.94217 | 1.0033 | 1.2763 | 1.5328
Vergleich von alter und neuer Heuristik sowie genetischer Algorithmen mit Hamming-Distanz und Lastkapazität als Fitness
Einsparung:
  Leistung Register-File: -9,04%
  Gesamtleistung: -2,56%

## Slide 19: Fitness-Funktionsansätze
Ausführen des selben Testfalls mit dem selben Seed und unterschiedlichen Fitness-Ansätzen, bei gleicher Laufzeit
 Fitness-Wert mit Hamming-Distanz und Startpopulation aus Heuristik sinnvoll
Chart: Schaltleistung [µW]
| Hamming-Distanz | Hamming-Distanz*Lastkapazität
ohne Startpopulation | 0.19673 | 0.2007
mit Startpopulation | 0.17068 | 0.1592
Notes: Gewichtete Hamming-Distanz raus

## Slide 20: Fazit
Optimieren der Registerzugriffe zur Verlustleistungsoptimierung sinnvoll
Im Best-Case ist eine Einsparung der Leistung von 18,33% im Register-File möglich
Bei dem Einsatz eines genetischen Algorithmus ist eine Kombination aus Lastkapazität und Hamming-Distanz als Fitness-Wert sinnvoll und eine Startpopulation durch die Heuristik verbessert das Ergebnis um 20% bei gleicher Laufzeit
Optimierung der Verlustleistung des Prozessors ist dadurch ohne aufwendige Hardware-Optimierung oder Performance-Einbuße möglich
Prinzip ist auf andere DSPs übertragbar

## Slide 21: Heuristik für die Register-Allokation
Alte Heuristik
ADD V0R5 V0R0 V0R2
OR VxR1 V1R1 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
Adresse 0  5
000  101
Hamming-Distanz = 2  ∑=4
 | freie Register
 | blockierte Register
 | gewählte Register
ADD V0R5 V0R0 V0R2
OR V1R5 V1R1 V1R3

## Slide 22: Heuristik für die Register-Allokation
Neue Heuristik
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR VxR1 V1R1 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
Adresse 0  0
000  000
Hamming-Distanz = 0  ∑=1
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port3
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
 | freie Register
 | blockierte Register
 | gewählte Register

## Slide 23: Hörgerätealgorithmen
Emulated-Floatin-Point
  FFT
  Filter

## Slide 24: Verlustleistungseinsparung
  Gesamtverlustleistung

## Slide 25: Einfluss der Lastkapazität auf die Verlustleistung
Adress-Pins weisen unterschiedliche Lastkapazitäten auf
 Berücksichtigung der Lastkapazität sinnvoll

## Slide 26: Scheduler
ASM-Datei
Prescheduling
Virtual-Renaming
Register-Intialisierung
Scheduling
Genetisches Scheduling
Heuristisches Scheduling
Register-Allokation
Genetische Register-Allokation
Heuristische Register-Allokation
Binary-Datei

## Slide 27: Register-Allokation
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 28: Register-Allokation
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 29: Register-Allokation
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 30: Register-Allokation
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 31: Register-Allokation
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3

## Slide 32: Register-Allokation
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 33: Register-Allokation
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
?
 | freie Register
 | blockierte Register