## Slide 1: Verlustleistungsoptimierung von Registerzugriffen in einem Hörgeräteprozessor durch den Einsatz von genetischen Optimierungsalgorithmen
Masterarbeit René Weinmann
Erstprüfer: Jun.-Prof. Dr.-Ing. Guillermo Payá-Vayá
Zweitprüfer: Prof. Dr.-Ing. Holger Blume
Betreuer: Dipl.-Ing. Lukas Gerlach, M. Sc. Florian Giesemann

## Slide 2: Motivation
                [1]
1,88 Mio. Hörgeräteträger und 1,39 Mio. die aus medizinischer Sicht auf eine Hörhilfe eingewiesen wären
Kompromiss zwischen Funktionalität und Akkulaufzeit muss gefunden werden
 Optimierung der Verlustleistung
Chart: 
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* | 2014 | 2015 | 2016
Absatzmenge | 526800 | 558000 | 561000 | 684200 | 617000 | 620000 | 651370 | 685000 | 725900 | 775703 | 851174 | 887379 | 906477 | 836000 | 1181500 | 1175000 | 1240000

## Slide 3: Gliederung
Register-Files in Hörgerätprozessoren
Register-Allokation
Verlustleistungsoptimierte Register-Allokation:
  Mittels Heuristik
  Mittels genetischen Algorithmen
Verlustleistungsanalyse
Hardware-Anpassungen
Evaluation
Fazit

## Slide 4: Register-Files in Hörgerätprozessoren
Prozessor: KAVUAKA ASIP VLIW-SIMD
Optimierung durch Software
   Keine Hardware-Anpassung + Performance-Einbuße
Register-File Anteil von ca. 65% an der Gesamtleistung
  64 Register als Multishared-Register-Organisation
  8 Lese-Ports und 4 Schreib-Ports

## Slide 5: Register-Allokation
ADD V0R0 V0R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 6: Register-Allokation
ADD V0R0 V0R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 7: Register-Allokation
ADD V0R0 V0R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 8: Register-Allokation
ADD V0R0 V0R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 9: Register-Allokation
ADD V0R0 V0R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 10: Register-Allokation
ADD V0R0 V0R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 11: Register-Allokation
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register
ADD V0R0 V0R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3

## Slide 12: Register-Allokation
ADD V0R0 V0R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 13: Register-Allokation
ADD V0R0 V0R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
?
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 14: Alte Heuristik für die Register-Allokation
ADD V0R0 V0R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
Adresse 0  5
000  101
Hamming-Distanz = 2
 | freie Register
 | blockierte Register
 | gewählte Register
ADD V0R0 V0R0 V0R0
ADD V0R5 V0R0 V0R2
OR V1R1 V0R5 V1R3

## Slide 15: Neue Heuristik für die Register-Allokation
ADD V0R0 V0R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
Adresse 0  1
000  001
Hamming-Distanz = 1
 | freie Register
 | blockierte Register
 | gewählte Register
ADD V0R0 V0R0 V0R0
ADD V0R1 V0R0 V0R2
OR V1R1 V0R5 V1R3

## Slide 16: Genetischer Optimierungsalgorithmus
Simuliert Evolutionsprozesse aus der Natur
Algorithmus passt sich an gegebenes Problem an
Zusätzliche Optimierung der Source-Register
ADD V0R0 V0R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
Notes: Grundprinzip des Genetischen Algos
Motivation auch Source-Register werden optimiert

## Slide 17: Genetischer Optimierungsalgorithmus
Initialisierung
Crossover
Mutieren
Bewerten
optimiertes Register- Mapping
Erzeugen
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
Gene: VxR0-> V0R1
Chromosom: Satz an Genen
Population: Satz an Chromosomen
Crossover
V1R31 | V0R2 | V0R4 | V0R15 V0R3 | V0R9 | V1R18| V1R5
V1R31 | V0R9 | V1R18 |V1R5
V0R3 | V0R2 | V0R4 | V0R15
Initialisierung
Crossover
Mutieren
Bewerten
optimiertes Register- Mapping
Erzeugen

## Slide 18: Genetischer Optimierungsalgorithmus
Mutation
V1R31 | V0R9 | V1R18 V1R5 V1R31 | V1R25 | V1R18 V1R5
Erzeugen von neuen Chromosomen
Bewertung
  Fitness-Wert
    Hamming-Distanz
    Lastkapazität* Hamming-Distanz
Startchromosom durch Heuristik
 Verlustleistungsoptimierte Register-Allokation
Heuristik
Initialisierung
Crossover
Mutieren
Bewerten
optimiertes Register- Mapping
Erzeugen
Initialisierung
Crossover
Mutieren
Bewerten
optimiertes Register- Mapping
Erzeugen
Initialisierung
Crossover
Mutieren
Bewerten
optimiertes Register- Mapping
Erzeugen
Initialisierung
Crossover
Mutieren
Bewerten
optimiertes Register- Mapping
Erzeugen

## Slide 19: Verlustleistungsanalyse
Assembler-Programm
Prozessor-
Konfiguration
Scheduler +
Optimierte Register-Allokation
Binary-Datei
Schaltaktivität
Netzliste
Power-Analyse
Power-Reports
Hardware
Software
Simulieren des Prozessors
Evaluation
Assembler-Programm
Prozessor-
Konfiguration
Scheduler +
Optimierte Register-Allokation
Binary-Datei
Schaltaktivität
Netzliste
Power-Analyse
Power-Reports
Hardware
Software
Simulieren des Prozessors

## Slide 20: Hardware-Anpassungen
Pipelinestufe gegen Glitches
Neuberechnung der Immediate-Adressen

## Slide 21: Worst-Best-Case Analyse
Initialisieren der Register mit Nullen
Zwei Testfälle mit schlechtester und bester Adressierung
Worst-Best-Case Einsparungspotential
maximale Einsparung:
  Leistung Register-File: -18,33%
  Gesamtleistung: -7,87%
Worst-Case:
Maximaler Adresssprung an allen Ports
031
Best-Case:
Kein Adresswechsel
00

## Slide 22: Einfluss der Adressierung auf die Verlustleistung
Hamming-Distanzen für Schreib- und Lese-Register identisch
Linearer Verlauf der Schaltleistungen über der Hamming-Distanz
Einfluss der Lastkapazität auf die Verlustleistung
Chart: Hamming-Distanz
| 96 | 192 | 192 | 288 | 384 | 480
Summe Schaltleistung | 0.67359 | 1.547 | 1.6852 | 2.2347 | 2.9083 | 3.9058
Schaltleistung Read Register | 0.35753 | 0.94815 | 1.1807 | 1.5385 | 1.896 | 2.4864
Schaltleistung Write Register | 0.31606 | 0.59886 | 0.50454 | 0.69617 | 1.0122 | 1.4195

## Slide 23: Einfluss der Lastkapazität auf die Verlustleistung
Adress-Pins weisen unterschiedliche Lastkapazitäten auf
 Berücksichtigung der Lastkapazität sinnvoll

## Slide 24: Einfluss der Register-Daten
Initialisieren der Register mit Zufallszahlen
Mehrfaches Ausführen der Register-Allokationen
 Linearer Verlauf trotz Einfluss der Register-Daten erkennbar
Chart: Leistung [mW]
| 96 | 192 | 192 | 288 | 384 | 480
mit Null initialisierte Register | 1.811 | 1.833 | 1.832 | 1.856 | 1.877 | 1.897
mit Zufallszahlen initalisierte Register | 2.639 | 2.672 | 2.637 | 2.73 | 2.743 | 2.769 | 2.623 | 2.71 | 2.737 | 2.716 | 2.747 | 2.716 | 2.613 | 2.657 | 2.683 | 2.694 | 2.737 | 2.731 | 2.685 | 2.68 | 2.71 | 2.757 | 2.725 | 2.738 | 2.658 | 2.68 | 2.687 | 2.734 | 2.753 | 2.768

## Slide 25: Synthetische Testfälle
Chart: Hamming-Distanz
| 1173 | 1173 | 1291 | 1396 | 1422 | 1852 | 2046
Summe der Schaltleistungen alte Heuristik | 0.81336 | 0.81336 | 0.94217 | 1.0033 | 1.0327 | 1.2763 | 1.5328
Target-Ports Schaltleistung alte Heuristik | 0.010413 | 0.010413 | 0.13355 | 0.32181 | 0.072193 | 0.20565 | 0.31179
Source-Ports Schaltleistung alte Heuristik | 0.80295 | 0.80295 | 0.80861 | 0.68145 | 0.96054 | 1.0706 | 1.221
Chart: Hamming-Distanz
| 1173 | 1173 | 1291 | 1396 | 1422 | 1852 | 2046
Summe der Schaltleistungen alte Heuristik | 0.81336 | 0.81336 | 0.94217 | 1.0033 | 1.0327 | 1.2763 | 1.5328
Target-Ports Schaltleistung alte Heuristik | 0.010413 | 0.010413 | 0.13355 | 0.32181 | 0.072193 | 0.20565 | 0.31179
Source-Ports Schaltleistung alte Heuristik | 0.80295 | 0.80295 | 0.80861 | 0.68145 | 0.96054 | 1.0706 | 1.221
Summe der Schaltleistungen neue Heuristik | 0.58324 | 0.64403 | 0.61858 | 0.6862 | 0.81746 | 0.80394
Target-Ports Schaltleistung neue Heuristik | 0.041607 | 0.028425 | 0.025264 | 0.046052 | 0.051138 | 0.0009925
Source-Ports Schaltleistung neue Heuristik | 0.54163 | 0.6156 | 0.59331 | 0.64014 | 0.76632 | 0.80295
 Einsparung:
  Leistung Register-File: -8,54%
  Gesamtleistung: -2,56%
Einsatz von virtuellen Register
Blockieren des Register-Files um Testszenarien zu generieren

## Slide 26: Verlustleistungseinsparung
Vergleich von alter und neuer Heuristik sowie genetischer Algorithmen mit Hamming-Distanz und Lastkapazität als Fitness
 Einsparung:
  Leistung Register-File: -9,04%
  Gesamtleistung: -2,56%
Chart: Testprogramme
| 1 | 2 | 3 | 4
alloc_test_genetic_t2_hamming2 | 0.58136 | 0.55231 | 0.70564 | 0.61858
alloc_test_genetic_t2_weighted2 | 0.58136 | 0.55897 | 0.71783 | 0.61757
alloc_test_genetic_t2_hamming_load2 | 0.6862 | 0.60719 | 0.72091
alloc_test_genetic_t2_hamming | 0.58136 | 0.61428 | 0.6754 | 0.61757
genetischer Algorithmus | 0.64954 | 0.64403 | 0.69449 | 0.61858
Heuristik neu | 0.6862 | 0.64403 | 0.81746 | 0.61858
Heuristik alt | 0.94217 | 1.0033 | 1.2763 | 1.5328

## Slide 27: Fitness-Funktionsansätze
Ausführen des selben Testfalls mit dem selben Seed und unterschiedlichen Fitness-Ansätzen, bei gleicher Laufzeit
 Fitness-Wert mit Hamming-Distanz und Startpopulation aus Heuristik sinnvoll
Chart: Schaltleistung [µW]
| Hamming-Distanz | Hamming-Distanz*Lastkapazität
ohne Startpopulation | 0.19673 | 0.2007
mit Startpopulation | 0.17068 | 0.1592
Notes: Gewichtete Hamming-Distanz raus

## Slide 28: Fazit
Optimieren der Registerzugriffe zur Verlustleistungsoptimierung sinnvoll
Im Best-Case ist eine Einsparung der Leistung von 18,33% im Register-File möglich
Bei dem Einsatz eines genetischen Algorithmus ist eine Kombination aus Lastkapazität und Hamming-Distanz als Fitness-Wert sinnvoll und eine Startpopulation durch die Heuristik verbessert das Ergebnis um 20% bei gleicher Laufzeit
Optimierung der Verlustleistung des Prozessors ist dadurch ohne aufwendige Hardware-Optimierung oder Performance-Einbuße möglich
Prinzip ist auf andere DSPs übertragbar

## Slide 29: Heuristik für die Register-Allokation
Alte Heuristik
ADD V0R5 V0R0 V0R2
OR VxR1 V1R1 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
Adresse 0  5
000  101
Hamming-Distanz = 2  ∑=4
 | freie Register
 | blockierte Register
 | gewählte Register
ADD V0R5 V0R0 V0R2
OR V1R5 V1R1 V1R3

## Slide 30: Heuristik für die Register-Allokation
Neue Heuristik
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR VxR1 V1R1 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
Adresse 0  0
000  000
Hamming-Distanz = 0  ∑=1
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port3
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
 | freie Register
 | blockierte Register
 | gewählte Register

## Slide 31: Hörgerätealgorithmen
Emulated-Floatin-Point
  FFT
  Filter

## Slide 32: Verlustleistungseinsparung
  Gesamtverlustleistung

## Slide 33: Scheduler
ASM-Datei
Prescheduling
Virtual-Renaming
Register-Intialisierung
Scheduling
Genetisches Scheduling
Heuristisches Scheduling
Register-Allokation
Genetische Register-Allokation
Heuristische Register-Allokation
Binary-Datei