## Slide 1: Verlustleistungsoptimierung von Registerzugriffen in einem Hörgeräteprozessor durch den Einsatz von genetischen Optimierungsalgorithmen
Masterarbeit René Weinmann 13.November 2017
Erstprüfer: Jun.-Prof. Dr.-Ing. Guillermo Payá-Vayá
Zweitprüfer: Prof. Dr.-Ing. Holger Blume
Betreuer: Dipl.-Ing. Lukas Gerlach, M. Sc. Florian Giesemann

## Slide 2: Motivation
1,88 Mio. Hörgeräteträger und 1,39 Mio. die aus medizinischer Sicht auf eine Hörhilfe angewiesen wären
Batteriebetriebene Hörgeräte mit Akkulaufzeiten von ca. einer Woche üblich
Nutzer sind nicht gewillt neue Funktionen gegen Akkuverbrauch einzutauschen
Um dennoch neue und verbesserte Funktionen in den Prozessor einzubringen ist es nötig die Verlustleistung zu optimieren

## Slide 3: Gliederung
Register-Files
Register-Allokation
Optimierte Register-Allokation:
  Mittels Heuristik
  Mittels genetischen Algorithmen
Analyse
Evaluation
Fazit

## Slide 4: Register-Files in Hörgerätprozessoren
Prozessor: KAVUAKA ASIP VLIW-SIMD
Register-File Anteil von ca. 65% an der Gesamtleistungsaufnahme
  64 Register als Multishared-Register-Organisation
  8 Lese-Ports und 4 Schreib-Ports
 | Register-File
 | Andere Komponenten des Prozessors
Platzierter KAVUAKA
Notes: Adressleitungen des Prozessors
Nur Adressen werden beeinflusst nicht Daten

## Slide 5: Register-Allokation
Verlustleistung minimieren durch optimierte Registeradressierung mittels genetischem Algorithmus
Register-Daten bleiben unbeeinflusst
Instruktion Target Source
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
V0
V1
 | freie Register
 | blockierte Register
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
Assembler-Programm
Scheduler
Register-Allokation
Binary-Datei
Assembler-Programm
Scheduler
Register-Allokation
Binary-Datei
Notes: Freiheitsgrad wird ausgenutzt
Nur Target allokierbar

## Slide 6: Default Heuristik für die Register-Allokation
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
Register-Files werden gebalanced
Register werden von hinten aufgefüllt
Adresse 
 1
Hamming-Distanz = 2
 | blockierte Register
 | freie Register
 | gewählte Register
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD V0R5 V0R0 V0R2
OR V1R1 V0R5 V1R3
Register-Files werden gebalanced
Register werden von hinten aufgefüllt
V0
V1
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5

## Slide 7: Verlustleistungsoptimierte Heuristik für die Register-Allokation
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
Erweiterung der default Heuristik
Balancing noch vorhanden
Vorherige Adresse wird berücksichtigt, um die Schaltaktivität an den Ports zu minimieren
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD V0R1 V0R0 V0R2
OR V1R1 V0R1 V1R3
Erweiterung der default Heuristik
Balancing noch vorhanden
Vorherige Adresse wird berücksichtigt, um die Schaltaktivität an den Ports zu minimieren
Adresse 
 0
Hamming-Distanz = 1
V0
V1
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
 | blockierte Register
 | freie Register
 | gewählte Register

## Slide 8: Genetischer Optimierungsalgorithmus
Simuliert Evolutionsprozesse aus der Natur
Algorithmus passt sich an gegebenes Problem an
Zusätzliche Optimierung der Source-Register
N
Startpopulation
Verbesserte Population
Crossover
Mutation
Neu erzeugte Chromosomen
Elite Chromosom
Chromosom
Notes: Grundprinzip des Genetischen Algos
Motivation auch Source-Register werden optimiert

## Slide 9: Genetischer Optimierungsalgorithmus
Initialisierung
Crossover
Mutieren
Bewerten
optimiertes Register- Mapping
Erzeugen
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
Gene: VxR0V0R1
Crossover
V1R31 | V0R2 | V0R4 | V0R15 V0R3 | V0R9 | V1R18| V1R5
V1R31 | V0R9 | V1R18 |V1R5
V0R3 | V0R2 | V0R4 | V0R15
Mutation
V1R31 | V0R9 | V1R18 | V1R5 V1R31 | V1R25 | V1R18 | V1R5
Initialisierung
Crossover
Mutieren
Bewerten
optimiertes Register- Mapping
Erzeugen
Initialisierung
Crossover
Mutieren
Bewerten
optimiertes Register- Mapping
Erzeugen

## Slide 10: Genetischer Optimierungsalgorithmus
Bewertung durch Fitness-Wert
  Hamming-Distanz
  Lastkapazität x Hamming-Distanz
Algorithmus terminiert nachdem eine bestimmte Anzahl an Durchläufen keine Verbesserung findet
 Verlustleistungsoptimierte Register-Allokation
Initialisierung
Crossover
Mutieren
Bewerten
optimiertes Register- Mapping
Erzeugen
Initialisierung
Crossover
Mutieren
Bewerten
optimiertes Register- Mapping
Erzeugen
Initialisierung
Crossover
Mutieren
Bewerten
optimiertes Register- Mapping
Erzeugen
Initialisierung
Crossover
Mutieren
Bewerten
optimiertes Register- Mapping
Erzeugen
Notes: Unterschiedliche Gewichte durch Lastkapazität
Adress-Bits weißen unterschiedliche Lasten auf aufgrund der Multiplexer Anordnung

## Slide 11: Verlustleistungsanalyse
Assembler-Programm
Prozessor-
Konfiguration
Scheduler +
Optimierte Register-Allokation
Binary-Datei
Schaltaktivität in der ASIC-Implementierung
ASIC-Netzliste
Power-Analyse
Power-Reports
Hardware
Software
Simulieren des Prozessors
Register-Adressierung
Notes: Es entstanden in der Execution stage in der eigentlich nur Daten anliegen sollten Abhängigkeiten
Verlustleistung der Standardzellen bekannt

## Slide 12: Hardware-Anpassungen
Pipelinestufe gegen Glitches

## Slide 13: Worst-Best-Case Analyse
Worst-Case:
Maximaler Adresssprung an allen Ports
031
Best-Case:
Kein Adresswechsel
00
Initialisieren der Register mit Nullen
Zwei Testfälle mit schlechtester und bester Adressierung
Worst-Best-Case Einsparungspotential
Chart: Schaltleistung [µW]
| Worst-Case | Best-Case | Worst-Case | Best-Case
Register-File | 95.0216 | 80.3
Gesamtleistung | 1.8834 | 1.746
18,33%
7,87%

## Slide 14: Einfluss der Adressierung auf die Verlustleistung
Hamming-Distanzen für Read- und Write-Ports identisch
Verlauf der Schaltleistungen über der Hamming-Distanz
Einfluss der Lastkapazität auf die Verlustleistung
Chart: Hamming-Distanz
| 96 | 192 | 192 | 288 | 384 | 480
Summe Schaltleistung | 0.67359 | 1.547 | 1.6852 | 2.2347 | 2.9083 | 3.9058
Schaltleistung Read-Ports | 0.35753 | 0.94815 | 1.1807 | 1.5385 | 1.896 | 2.4864
Schaltleistung Write-Ports | 0.31606 | 0.59886 | 0.50454 | 0.69617 | 1.0122 | 1.4195

## Slide 15: Einfluss der Register-Daten
Initialisieren der Register mit Zufallszahlen
Mehrfaches Ausführen der Register-Allokation
 Steigender Verlauf trotz Einfluss der Register-Daten erkennbar
Chart: Leistung [mW]
| 96 | 192 | 192 | 288 | 384 | 480 | 96 | 192 | 192 | 288 | 384 | 480 | 96 | 192 | 192 | 288 | 384 | 480 | 96 | 192 | 192 | 288 | 384 | 480 | 96 | 192 | 192 | 288 | 384 | 480
mit Zufallszahlen initalisierte Register | 2.639 | 2.672 | 2.637 | 2.73 | 2.743 | 2.769 | 2.623 | 2.71 | 2.737 | 2.716 | 2.747 | 2.716 | 2.613 | 2.657 | 2.683 | 2.694 | 2.737 | 2.731 | 2.685 | 2.68 | 2.71 | 2.757 | 2.725 | 2.738 | 2.658 | 2.68 | 2.687 | 2.734 | 2.753 | 2.768
mit Null initialisierte Register | 1.811 | 1.833 | 1.832 | 1.856 | 1.877 | 1.897

## Slide 16: Synthetische Testfälle
Anwendungsszenario mit festen und variablen Adressen
Initialisieren von Registern um Testfälle zu generieren
Chart: Schaltleistung [µW]
| Default Heuristik | Verlustleistungsoptimierte Heuristik | Default Heuristik | Verlustleistungsoptimierte Heuristik | Default Heuristik | Verlustleistungsoptimierte Heuristik | Default Heuristik | Verlustleistungsoptimierte Heuristik
Register-File | 56.225 | 45.8702
Gesamtleistung | 1.7655 | 1.7202
Chart: Hamming-Distanz
| 1173 | 1173 | 1291 | 1396 | 1422 | 1852 | 2046
Summe der Schaltleistungen | 0.81336 | 0.81336 | 0.94217 | 1.0033 | 1.0327 | 1.2763 | 1.5328
Write-Ports Schaltleistung | 0.010413 | 0.010413 | 0.13355 | 0.32181 | 0.072193 | 0.20565 | 0.31179
Read-Ports Schaltleistun | 0.80295 | 0.80295 | 0.80861 | 0.68145 | 0.96054 | 1.0706 | 1.221
Summe der Schaltleistungen | 0.58324 | 0.64403 | 0.61858 | 0.6862 | 0.81746 | 0.80394
Write-Ports Schaltleistung | 0.041607 | 0.028425 | 0.025264 | 0.046052 | 0.051138 | 0.0009925
Read-Ports Schaltleistung | 0.54163 | 0.6156 | 0.59331 | 0.64014 | 0.76632 | 0.80295
Chart: Hamming-Distanz
| 1173 | 1173 | 1291 | 1396 | 1422 | 1852 | 2046
Summe der Schaltleistungen | 0.81336 | 0.81336 | 0.94217 | 1.0033 | 1.0327 | 1.2763 | 1.5328
Write-Ports Schaltleistung | 0.010413 | 0.010413 | 0.13355 | 0.32181 | 0.072193 | 0.20565 | 0.31179
Read-Ports Schaltleistun | 0.80295 | 0.80295 | 0.80861 | 0.68145 | 0.96054 | 1.0706 | 1.221
Summe der Schaltleistungen | 0.58324 | 0.64403 | 0.61858 | 0.6862 | 0.81746 | 0.80394
Write-Ports Schaltleistung | 0.041607 | 0.028425 | 0.025264 | 0.046052 | 0.051138 | 0.0009925
Read-Ports Schaltleistung | 0.54163 | 0.6156 | 0.59331 | 0.64014 | 0.76632 | 0.80295
Verlustleistungsoptimierte Heuristik
Default Heuristik
8,54%
2,56%

## Slide 17: Verlustleistungseinsparung
Chart: Testprogramme
| 1 | 2 | 3 | 4
alloc_test_genetic_t2_hamming2 | 0.58136 | 0.55231 | 0.70564 | 0.61858
alloc_test_genetic_t2_weighted2 | 0.58136 | 0.55897 | 0.71783 | 0.61757
alloc_test_genetic_t2_hamming_load2 | 0.6862 | 0.60719 | 0.72091
alloc_test_genetic_t2_hamming | 0.58136 | 0.61428 | 0.6754 | 0.61757
genetischer Algorithmus | 0.64954 | 0.64403 | 0.69449 | 0.61858
verlustleitungsoptimierte Heuristik | 0.6862 | 0.64403 | 0.81746 | 0.61858
default Heuristik | 0.94217 | 1.0033 | 1.2763 | 1.5328
Vergleich von default und verlustleistungsoptimierte Heuristik sowie genetischer Algorithmen mit Hamming-Distanz und Lastkapazität als Fitness
Chart: Schaltleistung [µW]
| Default Heuristik | Verlustleistungsoptimierte Heuristik | Default Heuristik | Verlustleistungsoptimierte Heuristik | Default Heuristik | Verlustleistungsoptimierte Heuristik | Default Heuristik | Verlustleistungsoptimierte Heuristik
Register-File | 56.225 | 45.572
Gesamtleistung | 1.7655 | 1.7204
9,04%
2,56%

## Slide 18: Fazit
Optimieren der Registeradressierung zur Verlustleistungsoptimierung sinnvoll
Im Best-Case ist eine Einsparung der Leistung von 18,33% im Register-File und bei den realen Testfall um 9,04% möglich
Bei dem Einsatz eines genetischen Algorithmus ist eine Kombination aus Lastkapazität und Hamming-Distanz als Fitness-Wert sinnvoll
Optimierung der Verlustleistung des Prozessors ist dadurch ohne aufwendige Hardware-Optimierung oder Performance-Einbuße möglich
Prinzip der Register-Adressoptimierung ist auf andere DSPs übertragbar

## Slide 19: Heuristik für die Register-Allokation
Alte Heuristik
ADD V0R5 V0R0 V0R2
OR VxR1 V1R1 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
Adresse 0  5
000  101
Hamming-Distanz = 2  ∑=4
 | freie Register
 | blockierte Register
 | gewählte Register
ADD V0R5 V0R0 V0R2
OR V1R5 V1R1 V1R3

## Slide 20: Heuristik für die Register-Allokation
Neue Heuristik
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR VxR1 V1R1 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
Adresse 0  0
000  000
Hamming-Distanz = 0  ∑=1
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port3
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
 | freie Register
 | blockierte Register
 | gewählte Register

## Slide 21: Hörgerätealgorithmen
Emulated-Floatin-Point
  FFT
  Filter

## Slide 22: Verlustleistungseinsparung
  Gesamtverlustleistung

## Slide 23: Einfluss der Lastkapazität auf die Verlustleistung
Adress-Pins weisen unterschiedliche Lastkapazitäten auf
 Berücksichtigung der Lastkapazität sinnvoll

## Slide 24: Scheduler
ASM-Datei
Prescheduling
Virtual-Renaming
Register-Intialisierung
Scheduling
Genetisches Scheduling
Heuristisches Scheduling
Register-Allokation
Genetische Register-Allokation
Heuristische Register-Allokation
Binary-Datei

## Slide 25: Fitness-Funktionsansätze
Ausführen des selben Testfalls mit identischem Seed und unterschiedlichen Fitness-Ansätzen, bei gleicher Laufzeit
 Fitness-Wert mit Hamming-Distanz und Startchromosom aus Heuristik sinnvoll
Chart: Schaltleistung [µW]
| Hamming-Distanz | Hamming-Distanz*Lastkapazität
ohne Startpopulation | 0.19673 | 0.2007
mit Startpopulation | 0.17068 | 0.1592
Notes: Gewichtete Hamming-Distanz raus

## Slide 26: Ermitteln der maximalen Durchlaufzahl

## Slide 27: Einfluss der Lastkapazität in der Fitnessfunktion
Ausführen des selben Testfalls mit identischem Seed und unterschiedlichen Fitness-Ansätzen
 Fitness-Wert mit Hamming-Distanz und Lastkapazität
Chart: Schaltleistung [µW]
| Hamming-Distanz | Hamming-Distanz*Lastkapazität
mit Startpopulation | 0.17068 | 0.1592
Notes: Gewichtete Hamming-Distanz raus

## Slide 28: Register-Allokation
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 29: Register-Allokation
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 30: Register-Allokation
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 31: Register-Allokation
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 32: Register-Allokation
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3

## Slide 33: Register-Allokation
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
 | freie Register
 | blockierte Register

## Slide 34: Register-Allokation
ADD V0R0 V1R0 V0R0
ADD VxR0 V0R0 V0R2
OR V1R1 VxR0 V1R3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Register-File 1
?
 | freie Register
 | blockierte Register